Τεχνική περιγραφή εργασιών – Τοιχοποιίες

Η παρούσα τεχνική περιγραφή εργασιών αφορά τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στις τοιχοποιίες του διατηρητέου κτιρίου «Αρχοντικό Καλούδη» που βρίσκεται επί οδού Αρχιμανδρειού 5 στα Ιωάννινα.

Εικόνα 1: Αεροφωτογραφία της περιοχή με ημερομηνία 10/2012. Σε κόκκινο κύκλο η θέση του αρχοντικού.

Το κτίριο χαρακτηρίστηκε διατηρητέο με την ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3079/65762/06-12-1982 (ΦΕΚ 134Β/1983) ως ένα από τα ελάχιστα δείγματα παλιού γιαννιώτικου αρχοντικού που διασώζει ατόφιο των εσωτερικό διάκοσμο.

Το αρχοντικό αποτελείται από το κυρίων κτίσμα και σειρά προσθηκών από διάφορα οικοδομικά υλικά, όπως φέρουσα τοιχοποιία και πλαισιακός φέρων οργανισμός οπλισμένου σκυροδέματος, τα οποία κατασκευάστηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Οι εργασίες που απαιτούνται είναι οι κάτωθι:

- Επισκευή τοιχοποιίας πίσω όψης. Απαιτείται το κλείσιμο της οπής που προκλήθηκε από την μερική κατάρρευση, η απομάκρυνση του υφιστάμενο κονιάματος των αρμών και η τοποθέτηση νέου σύμφωνα με τις οδηγίες της Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων.

- Επισκευή ρηγματώσεων επιχρισμάτων επί της κύριας όψης και βαφή αυτής. Για την εργασία αυτή απαιτείται η απομάκρυνση των παλαιών χρωμάτων με καμινέτο ή χημικά μέσα, η επισκευή των ρηγματώσεων και η τοποθέτηση ικριωμάτων.

- Αρμολόγηση της νότιας όψης από φέρουσα αργολιθοδομή, λόγω φθοράς του κονιάματος. Περιλαμβάνεται η απομάκρυνση του παλαιού κονιάματος και η κατασκευή νέου. Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων.

- Καθαρισμό με υδροβολή των πέτρινων παραστάδων της πρόσοψης.

Το συνολικό κόστος των επισκευών προσυπολογίστηκε στα 4.700,00 +Φ.Π.Α.. Στο συνολικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις και οι πάσης φύσης εισφορές.

Αλέξανδρος Κοσμάς

Πολιτικός Μηχανικός Α.Μ.Τ.Ε.Ε. 94603